## Slide 1: Resumo - CAMADA DE REDE
O que é?
Para que serve?
Principais protocolos
Ipv4 { tabela das classes a, b e c;
netid e hostid;
notação cidr;
como identificar o 1º e o último ip de uma rede?
dhcp
naT }
Ipv6
Arp
Como é feita a entrega, encaminhamento e roteamento na camada de rede?

## Slide 2: O que é? Para que serve?
É uma camada presente modelo OSI e TCP/IP.
Essa camada é a responsável pela entrega de informações da origem até o destino.

## Slide 3: Principais protocolos
ARP - Address Resolution Protocol;
IPV4 - Protocolo de Internet versão 4;
IPV6 - O Protocolo de Internet versão 6;
ICMP - Intern Control Message Protocol;
IGP – Interioet r Gateway Protocols;
EGP – Exterior Gateway Protocol;
OSPF – Open Shortest Path First;
ISIS – Sistema Integrado Intermediário;
RIP – Routing Information Protocol;
IGMP – Internet Group Protocol;
RARP – Reverse Address Resolution Protocol;
BOOTP – Bootstrap Protocol;

## Slide 4: ipv4
tabela das classes a, b e c;
Endereço IP: Número de identificação de 4 octetos que tem a função de identificar a rede e o host;
O número de rede de um endereço IP identifica a rede à qual um dispositivo está conectado. A parte do host de um endereço IP identifica o dispositivo específico nessa rede.
Exemplo A: 127.168.1.1
Exemplo B: 128.10.1.1
Exemplo C:192. 168.10.1

## Slide 5: NetId e HostId
Netid – identificador da rede (primeiro byte do endereço IP).
Hostid – identificador da máquina (último byte do endereço IP).

## Slide 6: Notação cird
Pode ser definida como o Encaminhamento Entre Domínios Sem Classificação;
É um método de alocação de endereços IP que melhora a eficiência do encaminhamento de dados na Internet.
Reduz o desperdício de endereços IP;
Transmite dados rapidamente;
Cria uma nuvem privada virtual.

## Slide 7: Como identificar o primeiro e último ip de uma rede?
O primeiro endereço é destinado a rede;
O último endereço é destino para broadcast.
Broadcast
Rede

## Slide 8: dhcp
É um protocolo que distribui os endereços IP dinamicamente (configurado automaticamente de um servidor).
DHCP discover: envia mensagens (broadcast);
DHCP offer: o server responde com mensagem;
DHCP request: pede o endereço IP com mensagem;
DHCP ack: server envia o endereço com a mensagem.

## Slide 9: nat
Pode ser definido como Network Address Translation;
Opera em um roteador;
Ele faz a conversão de um ip publico para ip privado, assim permite que máquinas de dentro de uma rede se comuniquem com outra rede como se estivessem saindo de um mesmo IP.

## Slide 10: IPv6
IPv6 é a versão mais atual do Protocolo de Internet;
É constituído por 16 bytes (octetos), que equivalem a 128 bits de comprimento;
É um protocolo que permite um número muito maior de conexões e oferece maior segurança aos usuários;
Grandes sites como Google, Youtube, Facebook, Amazon e praticamente todos os principais serviços da internet da atualidade já funcionam com o IPv6.

## Slide 11: ARP
Com esse protocolo, há uma maior facilidade no mapeamento de endereços de hardware (enlace) para endereços de rede (IP).
É baseado no uso de broadcast;

## Slide 12: Como é feita a entrega, encaminhamento e roteamento na camada de rede?
Entrega: como o pacote é tratado pelas camadas.
- Direto: mesma rede física;
- Indireto: não se encontra na mesma rede física
Encaminhamento: o pacote está em rota para o destino (necessita de um host ou roteador);
Técnicas:
-Próximo salto;
- Roteamento;
- Rede específica;
- Host específico.
Roteamento: Os dados se movem ao longo de qualquer rede na forma de pacotes e dados.