## Slide 1: Resumo – camada de transporte
- O que é ? - para que serve ? - principais protocolos - por que existe congestionamento ? - desempenho de rede { Atraso x carga
Throughput x carga} - controle de conexão: serviço orientado a conexão e sem conexão - como é realizado o endereçamento na camada de transporte ? - comente o que é e como se utiliza o protocolo UDP e TCP

## Slide 2: O que é e para que serve?
O transporte é uma camada presente no modelo OSI e TCP/IP.
Essa camada é responsável pela entrega confiável de uma mensagem até o destino (cuida dos processos) e faz a recuperação de erros.
Possibilita acesso aos recursos de rede.

## Slide 3: Principais protocolos
UDP (User Datagram Protocol): esse protocolo atua apenas no envio de dados, não aguarda a confirmação do recebimento.
TCP (Transmission Control Protocol): esse protocolo trás uma maior confiabilidade por ser mais complexo. Ele atua no envio e recebimento de dados, além de exigir a confirmação do recebimento (ACK).

## Slide 4: Por que existe congestionamento?
Quando uma rede está sendo acessada por muitas pessoas ao mesmo tempo há um congestionamento. Para resolver isso é criado uma fila de espera para os processos pendentes.

## Slide 5: Desempenho de rede – atraso x carga
Atraso x carga: quando há o aumento de carga na camada de transporte e gera um atraso por conta do congestionamento.
Throughput x carga: São opostos, pois quando o tráfego de dados na rede aumenta, o throughput tem chance de ser afetado (a largura de banda é ultrapassada).

## Slide 6: Controle de conexão
Serviço orientado a conexão: Exige que uma conexão seja estabelecida entre o remetente e o destinatário (serviço mais confiável).
Sem conexão: Os dados apenas são enviados do cliente para o servidor, sem o estabelecimento prévio de conexão.

## Slide 7: Como é feito o endereçamento
O endereçamento na camada de transporte é feito por meio de portas (número ligado a um processo ou serviço).
Portas:
TCP: estabelece conexões orientadas a conexão;
UDP: esse protocolo não estabelece conexão.

## Slide 8: Como utilizar protocolos – tcp e udp
TCP:
A conexão começa com o primeiro host enviando ao segundo um pacote. Ele esse pacote e responde com a confirmação. Depois, o primeiro host manda uma confirmação (ACK) para o segundo.
Confiabilidade;
Serviço orientado a conexão;
Full-duplex: recebe e envia ao mesmo tempo;
Aguarda a confirmação do recebimento.
UDP:
É possível enviar pela mesma saída, dados para diversas máquinas diferentes.
Utilizado pelo usuário;
Indicado para multicast;
Não aguarda a confirmação do recebimento da informação.